Del. br: 01-634/19-4

Datum. 20.03.2019.

Dom za decu ometenu u razvoju “Kolevka” Subotica  - ul. Jaše Ignjatovića 6

KONKURSNA DOKUMENTACIJA –

(„Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015)

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI – dobra: Investiciono održavanje objekta

br. 03/19

mart 2019. godine

Na osnovu čl. 32. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS”, br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015, u daljem tekstu: Zakon), čl. 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS”, br. 68/2015), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 03/19 del. 01-634/19 i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku 03/19 del. 01-634/19-1, obe od 20.03.2019. godine pripremljena je:

| KONKURSNA DOKUMENTACIJA Dobra: Investiciono održavanje objekta JNMV |  |
| --- | --- |

br. 03/19

Konkursna dokumentacija sadrži:

Poglavlje	Naziv poglavlja	Strana

I	Opšti podaci o javnoj nabavci	3

II	Podaci o predmetu javne nabavke	4

III 	Vrsta, tehničke karakteristike, kvalitet, količina

i   opis   dobara,   radova   ili   usluga,   način

sprovođenja  kontrole  i  obezbeđenja  garancije

kvaliteta,  rok  izvršenja,  mesto  izvršenja  ili

isporuke dobara, eventualne dodatne usluge i sl.	5

IV 	Uslovi za učešće u postupku javne nabavke iz čl.

75.  i  76.  Zakona  i  uputstvo  kako  se  dokazuje

ispunjenost tih uslova	13

V	Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu	 18

VI	Obrazac ponude	 27

VII	Modeli okvirnog sporazuma	 43

VIII 	Obrazac strukture  cene  sa uputstvom kako  da  se

popuni	44

IX	Obrazac troškova pripreme ponude	46

X	Obrazac izjave o nezavisnoj ponudi	47

XI 	Obrazac izjave o poštovanju obaveza iz čl. 75. st.

2. Zakona	48

Konkursna dokumentacija se sastoji od 48 strana

OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI

- Podaci o naručiocu

Dom za decu ometenu u razvoju “Kolevka” Subotica

Adresa: Subotica 24000, Jaše Ignjatovića 6.

Internet stranica: www.domkolevka.rs

2. Vrsta postupka javne nabavke

Predmetna javna nabavka se sprovodi u postupku javna nabavka male vrednosti radi zaključenja okvirnog sporazuma, u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke.

3. Predmet javne nabavke

Predmet javne nabavke br. 03/19 su dobra: Investiciono održavanje objekta

ORN: 50000000

4. Cilj postupka

Postupak javne nabavke se sprovodi radi zaključenja okvirnog sporazuma o javnoj nabavci male vrednosti sa jednim ponuđačem i rokom važenja do isporuke navedenih dobara ili do isteka perioda od dve godine.

5. Kontakt (lice ili služba)

Lice (ili služba) za kontakt: Igor Mandić.

E - mail adresa (ili broj faksa): pravnik@domkolevka.rs, 024/552-560, ili poštom na adresu naručioca.

II PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE

1. Predmet javne nabavke

Predmet javne nabavke br. 03/19 su dobra: Investiciono održavanje objekta

ORN: 50000000

2. Partije

Nabavka nije oblikovana po partijama

III VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KVALITET, KOLIČINA I OPIS DOBARA, NAČIN SPROVOĐENJA KONTROLE I OBEZBEĐIVANJA GARANCIJE KVALITETA, ROK ISPORUKE DOBARA, DODATNE USLUGE I SL.

| r.br. | OPIS POZICIJE | J.M. | KOL. |
| --- | --- | --- | --- |
| I | DEMONTAŽA I RUŠENJE |  |  |
| 1 | Iznošenje postojećeg nameštaja, odlaganje u okviru objekta. Obračun po m2 prostorije | m2 | 1,00 |
| 2 | Pažljiva demontaža postojećih PVC, aluminijumskih ili bravarskih prozora i vrata (bez obzira na dimenzije) sa svim pripadajućim delovima i odnošenje šuta na deponiju. Obračun po kom. | kom | 1,00 |
| 3 | Šlicanje zida od opeke za prolaz vodovodnih cevi, sa iznošenjem šuta na deponiju. Obračun po m1 | m1 | 1,00 |
| 4 | Šlicanje zida od opeke za prolaz kanalizacionih cevi, sa iznošenjem šuta na deponiju. Obračun po m1 | m1 | 1,00 |
| 5 | Šlicovanje unutrašnjeg zida za prolaz elektro kablova do širine 30cm sa iznošenjem šuta na deponiju. . Obračun po m | m1 | 1,00 |
| 6 | Demontaža dotrajalih olučnih horizontala i vertikala. Obračun po m | m1 | 1,00 |
| 7 | Probijanje otvora u zidu od opeke d = 25 cm za postavljanje novih vrata ili prozora. Obračun po m2. | m2 | 1,00 |
| 8 | Probijanje otvora u međuspratnoj konstrukciji u podu za prolazak TT kablova. Međuspratna konstrukcija između prizemlja i podruma je armiranobetonska, ukupne debljine 23 cm. Debljina armiranobetonske ploče je 15 cm. Obračun po m2. | m2 | 1,00 |
| 9 | Probijanje otvora dimenzija do 0,5m2 u temeljnom zidu za prolazak TT kablova ispod kote poda. Temeljni zid je od nearmiranog betona d= 25 cm. Obračun po м3 probijenog otvora zajedno sa odvozom šuta na gradsku ili drugu deponiju koju odredi investitor. | m3 | 1,00 |
| 10 | Probijanje otvora dimenzija do 1 m2 u fasadnom zidu za uvod kablova. Fasadni zid je od giter bloka d= 20cm + 5cm Demit fasada. Obračun po м3 probijenog otvora | m3 | 1,00 |
| 11 | Probijanje kanala u podu prostorije zajedno sa demontažom svih slojeva poda na terenu. Širina kanala je do 60 cm, a debljina slojeva poda 34cm. Obračun po m3 demontiranih slojeva sa odvozom šuta na gradsku deponiju ili drugo mesto koje odredi investitor | m3 | 1,00 |
| 12 | Rušenje trotoara od betona. Rušenje trotoara izvesti zajedno sa skidanjem podloge. Odvojiti tvrdi materijal i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. | m2 | 1,00 |
| 13 | Demontaža postojećih venecijanera ili trakastih zavesa i odvoz na deponiju. Obračun po m2 | m2 | 1,00 |
| 14 | Demontaža i odvoz na deponiju: |  |  |
|  | WC-šolja | kom | 1,00 |
|  | kotlić | kom | 1,00 |
|  | umivaonik | kom | 1,00 |
|  | pisoar | kom | 1,00 |
|  | baterija za vodu | kom | 1,00 |
|  | bojler 50lit | kom | 1,00 |
|  | bojler 80 lit | kom | 1,00 |
| 15 | Demontaža hrastovog parketa zajedno sa lajsnama.Parket očistiti od eksera, lepila i nečistoće i sortirati po dimenzijama.U cenu uračunati odnošenje u magacin investitora. Obračun po m2 | m2 | 1,00 |
| 16 | Skidanje krovnog pokrivača od lima. Šut prikupiti i odvesti na deponiju. Obračun po m2 | m2 | 2,00 |
| 17 | Demontaža postojećih radijatora i predaja investitoru. Obračun po komadu | kom | 1,00 |
| 18 | Demontaža i izmeštanje postojeće ograde. Obračun po m1 ograde | m1 | 1,00 |
| 19 | Demontaža dotrajalih elemenata drvene krovne konstrukcije. Pre demontaže snimiti tačnu geometriju krone konstrukcije kako se zamenom dotrajalih elemenata nebi narušila postojeća konstrukcija. Zameniti oko 30% postojeće građe. Skinutu građu utovaritit u kamion i odvesti na gradsku deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15km. Obračun je po m2 osnove krovne površi. | m2 | 1,00 |
| 20 | Demontaža oštećenog stakla iz bravarskih, PVC i drvenih okvira i odnošenje na deponiju. Obračun po m2 | m2 | 1,00 |
| 21 | Obijanje potklobučenog i vlažnog maltera sa zidova,sa čišćenjem fugni .U cenu uračunati i odvoz šuta. Obračun po m2 | m2 | 1,00 |
| 22 | Obijanje podne i zidne keramike, čišćenje podloge sa odvozom šuta na deponiju. Obračun po m2 | m2 | 1,00 |
| 23 | Demontaža poda od laminatnog parketa, sa odnošenjem na mesto koje odredi Investitor. Obračun po m2 | m2 | 1,00 |
| 24 | Rušenje dotrajale cementne košuljice d= 4-5 cm. U cenu uračunati odvoz šuta. Obračun po m2 | m2 | 1,00 |
| 25 | Razni demontažni radovi koji nisu obuhvaćeni predmerom, prema predhodnom odobrenju investitora. Obračun po času. | h | 1,00 |
| II | ZIDARSKI RADOVI |  |  |
| 1 | Zaziđivanje otvora u zidu punom opekom u produžnom malteru 1:2:6. U cenu uračunati i priručnu skelu visine do 3m. Obračun po m3 | m3 | 1,00 |
| 2 | Malterisanje delova zidova, plafona produžnim malterom 1:3:9 sa predhodnim špricanjem cementnim mlekom 1:2. U cenu uračunati i priručnu skelu visine do 3m. Obračun po m2 | m2 | 1,00 |
| 3 | Nabavka materijala i zidanje zidova punom opekom u produžnom malteru 1:2:6.sa betonskim serklažom MB30. U cenu uračunati i priručnu skelu visine do 3m. Obračun po m2 |  |  |
|  | d= 7cm | m2 | 1,00 |
|  | d= 12cm | m2 | 1,00 |
| 4 | Krpljenje šliceva i drugih oštećenja na zidovima i plafonu nakon postavljanja elektroinstalacije produžnim malterom, prosečna širina šlica 10-15cm. Krpljenje se vrši po zidovima i plafonu (rabic), kao i oko vrata i prozora, gde ima oštećenja. U cenu uračunati pokretnu skelu | m1 | 1,00 |
| 5 | Ugradnja postojećih drvenih vrata ili prozora do 5,0m2 u zid od opeke. Obračun po komadu | kom. | 1,00 |
| 6 | Razni zidarski radovi koji nisu obuhvaćeni predmerom, prema predhodnom odobrenju investitora. Obračun po času. | h | 1,00 |
| III | Betonski i A.B. Radovi |  |  |
| 1 | Izrada A.B.elemenata kao što su nadprozornici i nadvratnici, serklaži, grede i ploče MB 30. U cenu uračunati oplatu i armaturu. Obračun po m3. | m3 | 1,00 |
| 2 | Nabavka, sečenje i savijanje po meri glatke, rebraste i mrežaste armature. Obračun po kg | kg | 1,00 |
| 3 | Izrada cementne košuljice d=3-5cm, Podlogu očistiti, malter za košuljicu (sa šljunkom ''jedinicom'') razmera 1:3, armirati rabic pletivom postavljenim u sredini sloja. Obračun po m2. | m2 | 1,00 |
| 4 | Izrada trotoara od nearmiranog betona ispred objekta, marke MB 15. Betonska podloga d=6cm je u padu od objekta. Gornju površinu betonske podloge izravnati, a beton negovati. Obračun po m2 podloge | m2 | 1,00 |
| 5 | Betoniranje stepenika armiranim betonom MB 30, sa oplatom i armaturom. Obračun po m3. | m3 | 1,00 |
| 6 | Nabavka i ugradnja livenih poklopaca u šahtama. Poklopac fi 60. Obračun po komadu | kom | 1,00 |
| 7 | Betoniranje temelja ograde MB 30 u glatkoj oplati d=25 cm. Ucenu ulazi armatura. Obračun po m3 | m3 | 1,00 |
| 8 | Izrada staze za prilaz vozilom od lako armiranog betona d=12cm, MB30. Stazu armirati mrežastom armaturom Q 188. Cenom obuhvatiti oplatu, armaturu i negu betona posle betoniranja. Voditi računa o padovima i odvođenju vode sa staza. Obračun po m2 | m2 | 1,00 |
| 9 | Betoniranje trotoara armiranim betonom d=10-12 cm, sa armaturnom mrežom Q 188. Obračun je po m2 | m2 | 1,00 |
| 10 | Razni betonski i AB radovi koji nisu obuhvaćeni tenderom, prema upisu u građevinski dnevnik i predhodnom odobrenju nadzornog organa. Obračun po času | h | 1,00 |
| IV | TESARSKI RADOVI |  |  |
| 1 | Prepokrivanje krovnih površina.Krovni pokrivač pažljivo očistiti odbaciti oštećen i izvitoperen.Dodati 20% novog po uzoru na postojeći. Salonit ploče. Obračun po m2 | m2 | 1,00 |
| 2 | Pokrivanje krovnih površina pocinkovanim limom d=0,60mm sa predhodnom demontažom starog. Pokrivanje izvesti u trakama međusobno spojenim duplim stojećim prevojem. U cenu uključiti i predhodno postavljanje "Izolim" trake. Obračun po kosoj površini | m2 | 1,00 |
| 3 | Pokrivanje krovnih površina čeličnim plastificiranim trapezastim limom d=0,60mm. U cenu uključiti i predhodno postavljanje "Izolim" trak. Obračun po kosoj površini | m2 | 1,00 |
| 4 | Nabavka materijala i letvisanje krovne površine letvama ili štaflama. Obračun po m2 kose krovne površine | m2 | 1,00 |
| 5 | Izrada krovne konstrukcije od četinara II klase sa zaštitnim premazom. Obračun po m2 | m2 | 1,00 |
| 6 | Razni tesarski radovi koji nisu obuhvaćeni tenderom, prema upisu u građevinski dnevnik i prethodnom odobrenju nadzornog organa. Obračun po času | h | 1,00 |
| IV | BRAVARSKI RADOVI |  |  |
| 1 | Restauracija kapija od čeličnih profila i flahova. Obračun po m2 | m2 | 1,00 |
| 2 | Isporuka i ugradnja ograde sa stubovima h=2m sa maksimalnim rasponom stubova 2m i dvokrilnom kapijom od 3m. Obračun po m1 | m1 | 1,00 |
| 3 | Isporuka i ugradnja elemenata čelične konstrukcije za spoljnu montažu (toplocinkovani). Obračun po kg | kg | 1,00 |
| 4 | Krpljenje podne keramike sa predhodnom pripremom podloge sa pravilnim oštemavanjem oštećenja,nabavka materijala i pločica dimenzija istih kao i postojeće, približne boje sa lepljenjem i fugovanjem. Obračun po komadu ugrađene pločice | kom | 1,00 |
| 5 | Izrada i postavljanje jednokrilnih ili dvokrilnih metalnih (bravarskih) vrata. Izrađena su od čeličnog profilisanog lima i obložena dvostrukim čeličnim limom. Imaju okov, šarke, i cilindar bravu sa tri ključa i uređaj za automatsko zatvaranje. Pre bojenja metal je neophodno očistiti od korozije i prašine, naneti impregnaciju i osnovnu boju, a zatim predkitovati i brusiti. Obračun se vrši po m2 vrata | m2 | 1,00 |
| 6 | Izrada i postavljanje jednokrilnih ili dvokrilnih protivpožarnih vrata dimenzija prema skici, sa atestom na vatrootpornost od 120min. Izrađena su od čeličnog profilisanog lima i obložena dvostrukim čeličnim limom sa protivpožarnom ispunom. Imaju okov, šarke, i cilindar bravu sa tri ključa i uređaj za automatsko zatvaranje. Pre bojenja metal je neophodno očistiti od korozije i prašine, naneti impregnaciju i osnovnu boju, a zatim predkitovati i brusiti.. Naneti prvi sloj vatrootporne boje za metal, kitovati i brusiti i završno obojiti drugi put. Vrata izraditi po detaljima i atestirati. Obračun se vrši po m2 vrata | m2 | 1,00 |
| 7 | Razni bravarski radovi koji nisu obuhvaćeni tenderom, prema upisu u građevinski dnevnik i predhodnom odobrenju Nadzornog organa. Obračun po satu. | h | 1,00 |
| V | LIMARSKI RADOVI |  |  |
| 1 | Izrada i montaža prozorskih limenih opšivki od plastificiranog čeličnog lima na prozorima. Razvijena širina do 50cm. Obračun po m2 | m2 | 1,00 |
| 2 | Izrada limene opšivke od pocinkovanog lima d=0,55mm RŠ do 40 cm sa lemljenjem i učvršćivanjem. Obračun po m1 | m1 | 1,00 |
| 3 | Izrada i montaža oluka od pocinkovanog lima d=0,55mm RŠ do 60cm sa lemljenjem i učvršćivanjem. Obračun po m1 | m1 | 1,00 |
| 4 | Nabavka materijala istog kao i postojeći krovni pokrivač trapezasti aluminijumski lim i montaža na mestu gde je lim oštećen. Obračun po m2 | m2 | 1,00 |
| 5 | Demontaža postojeće sa nabavkom i ugradnjom nove uvalnice od poncikovanog lima, razvijene širine 60cm. Obračun po m1 | m1 | 1,00 |
| 6 | Opšivanje nadzidaka pocinkovanim limom d=0,60mm. Okapnicu prepustiti za 3cm. Obračun po m1 | m1 | 1,00 |
| 7 | Nabavka materijala i opšivanje solbanka prozora kod ulaza pocinkovanim limom debljine d = 0,70 mm., razvijene širine (RŠ) do 25 cm. Strane solbanka prema zidu i štoku prozora podići u vis do 25 mm, za štok prozora učvrstiti šrafljenjem i kitovanjem. Prednju stranu solbanka pričvrstiti za drvene paknice ili izbušiti podlogu, postaviti plastične tiplove i pričvrstiti pocinkovanim holšrafovima. Preko glave holšrafa postaviti "mašnicu" i zalemiti. Ispod lima postaviti sloj ter papira, koji ulazi u cenu solbanka U cenu je uračunat materijal, transport, i rad | m | 1,00 |
| 8 | Razni limarski radovi koji nisu obuhvaćeni tenderom, prema upisu u građevinski dnevnik i predhodnom odobrenju Nadzornog organa. Obračun po satu. | h | 1,00 |
| VI | MOLERSKO FARBARSKI RADOVI |  |  |
| 1 | Kompletno struganje slojeva boje i gleta sa zidova i plafona. Sve površine nakon struganja premazati masom za impregnaciju. Obračun po m2 | m2 | 1,00 |
| 2 | Gletovanje zidova i plafona glet masom. Sve površine nakon struganja brusiti a gletovanje izvesti u dva sloja. Neutralizovati podlogu, površinu pripremiti za bojenje, ravno i glatko. Obračun po m2 | m2 | 1,00 |
| 3 | Bojenje zidova masnom bojom sa prethodnim predradnjama kao i popravkom oštećenja pukotina i neravnina. Boja po izboru Nadzornog organa.. Obračun po m2 | m2 | 1,00 |
| 4 | Bojenje zidova i plafona poludisperzivnom bojom 3 x sa prethodnom popravkom oštećenja i pukotina. Ton po izboru Nadzornog organa. Obračun po m2 | m2 | 1,00 |
| 5 | Bojenje stolarije lazurnom bojom u tonu po izboru nadzornog organa sa završnim lakiranjem i svim potrebnim predradnjama: šmirglanje i fino brušenje. Ton po izboru nadzornog organa. Obračun po m2. | m2 | 1,00 |
| 6 | Bojenje postojećih zidova i plafona fasakrilom sa svim potrebnim predradnjama.(lečenje fleka). Obračun po m2 | m2 | 1,00 |
| 7 | Bojenje bravarije i zaštitnih rešetki osnovnom i lak bojom sa prethodnim skidanjem rđe i nečistoće i miniziranjem u tonu po izboru Nadzornog organa. Obračun po m2 | m2 | 1,00 |
| 8 | Bojenje cevi instalacije centralnog grejanja radijator lakom u dva premaza, prethodno sve površine obrusiti i očistiti. Obračun po m1 | m1 | 1,00 |
| 9 | Bojenje radijatora radijator lakom u dva premaza, prethodno sve površine obrusiti i očistiti. Obračun po m2 | m2 | 1,00 |
| 10 | Farbanje fasadnog zida Fasakrilom u tonu postojeće fasade. Obračun po m2 | m2 | 1,00 |
| 11 | Popravka '' Demit'' fasade nakon probijanja otvora i montaže novih vrata u tonu i slojevima postojeće. Obračun po m2 fasade | m2 | 1,00 |
| 12 | Struganje uljane boje sa zidova. Ostrugane površine oprati. Obračun po m2 | m2 | 1,00 |
| 13 | Skidanje postojeće boje sa drvenih površina prozora i vrata paljenjem ili hemijskim putem do golog drveta pažljivo bez oštećenja drveta, premaz 2x lanenim uljem. Obračun po m2 | m2 | 1,00 |
| 14 | Bojenje zidova i plafona disperzivnim bojama tipa "JUPOL GOLD" ili ekvivalent istih karakteristika, u 2 sloja. Boja i ton po izboru investitora. Obračun prema m2 | m2 | 1,00 |
| 15 | Razni limarski radovi koji nisu obuhvaćeni tenderom, prema upisu u građevinski dnevnik i predhodnom odobrenju Nadzornog organa. Obračun po satu. | h | 1,00 |
| VII | STOLARSKI RADOVI |  |  |
| 1 | Zamena elzet cilindra novim sa tri ključa. Obračun po komadu. | kom | 1,00 |
| 2. | Demontaža postojećih, nabavka i montaža novih šildova i kvaka prema izboru investitora. Obračun po komadu. | kom | 1,00 |
| 3. | Ampasovanje postojeće stolarije - prozora. Falc ivice prozora obraditi da krila naležu, dihtuju i lako se zatvaraju. Podesiti mehanizam za zatvaranje. Obračun po komad | kom | 1,00 |
| 4. | Ampasovanje postojeće stolarije - vrata. Falc ivice vrata obraditi da krilo fino naleže, dihtuju i lako se zatvara. Podesiti bravu vrata da se bez problema otvara i zatvara. Obračun po komadu | kom | 1,00 |
| 5. | Razni stolarski radovi koji nisu obuhvaćeni predmerom, prema predhodnom odobrenju investitora. Obračun po času. | h | 1,00 |
| 6. | Nabavka i ugradnja prozora od PVC-a, konstrukcije od trokomornih PVC profila sa prekinutim termičkim mostom. Zastakljenje: termopan staklo 4+125+4 mm, aluminijumski okov, prilagođen načinu otvaranja | m2 | 1,00 |
| 7. | Nabavka i ugradnja parapetne daske širine 10cm na prozorima. Daska se radi od medijapan ploča , završno obrađena u dezenu kao PVC ili dupli pod. Pre izrade obavezno proveriti mere na licu mesta. Obračun po m' | m1 | 1,00 |
| 8. | Nabavka i ugradnja vrata od PVC-a, konstrukcije od trokomornih PVC profila sa prekinutim termičkim mostom i ojačanim čeličnim nerđajućim profilima. Sa mineralnom ispunom aluminijumski okov, prilagođen načinu otvaranja. Obračun po m2 | m2 | 1,00 |
| 9. | Nabavka i ugradnja drvene zaštite za radio, završno obrađena u dezenu koji investitor odredi. Pre izrade obavezno proveriti mere na licu mesta. Obračun po kom | kom | 1,00 |
| 10. | Nabavka i ugradnja drvene zaštite za televizor, završno obrađena u dezenu koji investitor odredi sa pleksiglasom. Pre izrade obavezno proveriti mere na licu mesta. Obračun po kom | kom | 1,00 |
| VIII | PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |
| 1 | Nabavka i postavljanje podne obloge laminat, debljine d=9,5mm, po izboru projektanta. Laminatna podna obloga postavlja se kao plivajući pod. Laminat mora da bude jak, trajan i isokopresovan, a nosač ploča visoke gustine, HDF, ivice impregnirane i sa nutom i federom. Podnu oblogu uneti, raspakovati i ostaviti 24 časa da se aklimatizuje u atmosferi prostorije. Preko pripremljene podloge postaviti filc i foliju. Pored zidova ostaviti dilatacione spojnice širine 10mm. Sistem zatvaranja je na suvo. Podnu oblogu pažljivo postaviti i sastaviti na "klik". Pored zidova postaviti lajsne i na svakih 80cm lajsne pričvrstiti za zid. Sučeljavanja gerovati. U cenu uračunati i aluminijumske prag lajsne . Obračun sve ukupno po m2 postavljenog poda | m2 | 1,00 |
| 2 | Nabavka i postavljanje klasičnog hrastovog parketa I klase u lepku sa hoblovanjem, štukovanjem i lakiranjem 3 puta dvokomponentnim lakom. U cenu uračunati i postavljanje bukovih lajsni po obimu prostorije. Obračun po m2 | m2 | 1,00 |
| 3 | Hoblovanje ,štukovanje i lakiranje postojećeg lakiranog parketa u dva sloja dvokomponentnim lakom za parket.Otvorene fuge kitovati smesom fine strugotine i laka. Obračun po m2 | m2 | 1,00 |
| 4 | Skidanje postojećeg dotrajalog parketa i propalih letava čišćenje podloge i odvoz šuta na deponiju. Obračun po m2 | m2 | 1,00 |
| 5 | Razni podopolagački radovi koji nisu obuhvaćeni predmerom, prema predhodnom odobrenju investitora. Obračun po času. | h | 1,00 |
| IX | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |
| 1 | Nabavka i ugradnja zidnih keramičkih pločica I klase domaće proizvodnje . Slog fuga na fugu, postavljene u sloju lepka preko omalterisanih zidova . U cenu ulazi i sokla. Obračun po m2. | m2 | 1,00 |
| 2 | Nabavka i ugradnja neglaziranih keramičkih pločica za spoljnu upotrebu na cementnom malteru. U cenu uračunati fugovanje i sokla. Obračun po m2 | m2 | 1,00 |
| 3 | Nabavka i oblaganje stepenica i podesta protivkliznom keramikom, u cementnom malteru. Keramiku I klase postaviti u cementnom malteru, u slogu po izboru projektanta. Podlogu prethodno isprskati cementnim mlekom. Polaganje izvesti ravno i keramiku zaliti cementnim mlekom. Na podestu izvršiti upuštanje u visini h=2cm za prag. Postavljene pločice fugovati i pod očistiti piljevinom. Obračun po m2 obložene površine | m2 | 1,00 |
| 4 | Krpljenje podne keramike sa predhodnom pripremom podloge sa pravilnim oštemavanjem oštećenja,nabavka materijala i pločica dimenzija istih kao i postojeće, približne boje sa lepljenjem i fugovanjem Obračun po komadu ugrađene pločice | kom | 1,00 |
| 5 | Nabavka i oblaganje podova keramičkim pločicama 20x20 domaće proizvodnje I klase, u sloju lepka razmere 1:3 u slogu fuga na fugu sa pritisnutim spojnicama. Obračun po m2. Cenom je obuhvaćena priprema maltera, nabavka i ugradnja pločica i pranje u toku rada i po polaganju | m2 | 1,00 |
| 6 | Nabavka i postavljanje sokle od polirane granitne keramike, visine do 15cm, na lepak. Podloga mora biti ravna i pripremljena. Postavljene pločice fugovati i soklu očistiti. Obračun po m1 sokle | m1 | 1,00 |
| 7 | Razni keramičarski radovi koji nisu obuhvaćeni predmerom, prema predhodnom odobrenju investitora. Obračun po času. | h | 1,00 |
| X | RAZNI RADOVI |  |  |
| 1 | Zaptivanje spojeva na kontaktu fasadne stolarije i fasade "Sika" materijalom za dihtovanje "Sika Construkcion"ili ekvivalent. Pre izvođenja radova površine fasade i stolarije fino očistiti od boje i prašine. Obračun po m1 | m1 | 1,00 |
| 2 | Nabavka i ugradnja armiranog stakla d=6mm.na svetlarniku. Obračun po m2 | m2 | 1,00 |
| 3 | Zaštita uređaja i opreme-nameštaja PVC folijom za vreme obavljanja posla. Obračun po m2.podne površine | m2 | 1,00 |
| 4 | Čišćenje prostorija u objektu i oko objekta od raznog odpada i šuta sa odnošenjem na deponiju.Pozicija podrazumeva i pranje prostorija i nameštaja nakon krečenja. Obračun po m2 | m2 | 1,00 |
| 5 | Košenje trave oko objekata. Obračun po m2 | m2 | 1,00 |
| 6 | Iznošenje kabastog otpada ( nameštaj , oprema i sl.) sa odvoženjem na mesto gde odredi investitor, ne dalje od 15km. Obračun po toni | t | 1,00 |
| 7 | Montaža i demontaža cevne skele za izvođenje radova na popravci oluka, zabata, streha , fasade i drugo. Obračun po m2. | m2 | 1,00 |
| 8 | Nabavka i montaža trakastih zavesa prema izboru Nadzornog organa. Obračun po m2 | m2 | 1,00 |
| 9 | Nabavka materijala i zaptivanje svih otvora kroz koje prolaze instalacije vatrootpornom zaptivnom masom . Obračun po kom | kom | 1,00 |
| 10 | Postavljanje sigurnosne folije protiv loma stakla na fasadnim prozorima u svemu prema uputstvu proizvođača. Obračun po m2 | m2 | 1,00 |
| 11 | Nabavka i postavljanje zaštitne mreže za insekte na postojećim prozorima u sopstvenom ramu. Obračun po m2 ugrađene mreže | m2 | 1,00 |
| 12 | Završno čišćenje prostora | pauš | 1,00 |
| 13 | Nabavka i ugradnja otirača na ulazu u adaptirani prostor, kombinacija rešetke i rebraste gume u ramu od aluminijumskih profila. Obračun po komad | kom | 1,00 |
| 14 | Nabavka i postavljanje aluminijumskih lajsni na sastavu dva različita poda , širine 5cm, koje se pričvršćuju upuštenim tiplovima. Obračun po m | m1 | 1,00 |
| 15 | Čišćenje olučnih horizontala i vertikala. Obračun prema m | m | 1,00 |
| 16 | Nabavka i ugradnja sistema (mehanizma) za automatsko zatvaranje vrata (brand automat). Obračunava se i plaća po komadu postavljenog mehanizma | kom | 1,00 |
| XI | VODOVOD I KANALIZACIJA i GREJANJE |  |  |
| 1 | Nabavka propusnih ventila |  |  |
|  | prečnika 1/2"-1" | kom | 1,00 |
|  | prečnika 1" - 2" | kom | 1,00 |
| 2 | Nabavka i ugradnja EK ventila.Obračun po komadu | kom | 1,00 |
| 3 | Zamena kompleta za vodokotlić: zvono,klackalica,potezaljka , ventil. Obračun po kompletu | kompl | 1,00 |
| 4 | Nabavka i montaža creva- gibljivog sifona za odvod iz sudopere komplet sa svim priključcima. Obračun po komadu | kom | 1,00 |
| 5 | Zatvaranje i pražnjenje vode iz kompletne instalacije. Nakon intervencije punjenje instalacije i provera novougrađenih spojeva. Obračun pauš | pauš | 1,00 |
| 6 | Izlazak ekipe na teren i konstatacija kvara-na instalaciji vodovoda i kanalizacije po prethodnom nalogu Nadzornog organa. Pozicija obuhvata ispitivanje instalacije radi lociranja skrivenog kvara od strane ekipe od min tri radnika .Odziv ekipe u roku od 2 sata i hitnije. | kompl | 1,00 |
| 7 | Odgušenje sajlom začepljenog odvoda, hitna inetrvencija | m1 | 1,00 |
| 8 | Nabavka i postavljanje visokokvalitetnog PVC vodokotlića tipa Geberit ili sl. komplet sa svim montažnim materijalom. Obračun po komadu | kom | 1,00 |
| 9 | Nabavka i postavljanje PVC cevi za vezu vodokotlića i WC šolje sa svim dihtung gumama i fiksirano šelnama. Obračun po komadu. | kom | 1,00 |
| 10 | Nabavka i postavljanje daske WC šolje. Obračun po komadu | kom | 1,00 |
| 11 | Nabavka i montaža hromirane baterije za umivaonik za toplu i hladnu vodu. Obračun po komadu | kom | 1,00 |
| 12 | Nabavka i montaža umivaonika domaćeg proizvođača širine oko 60 cm. Obračun po komadu montiranog umivaonika | kom | 1,00 |
| 13 | Nabavka i montaža keramičke WC šolje I klase, domaće proizvodnje. Obračun po komadu. | kom. | 1,00 |
| 14 | Nabavka i montaža el. bojlera zapremine 50-80l. Obračun po komadu | kom | 1,00 |
| 15 | Razni ViK radovi i radovi kod grejanja koji nisu obuhvaćeni predmerom, prema predhodnom odobrenju investitora. Obračun po času. | h | 1,00 |
| 16 | Demontaža radijatorskog regulacionog ventila 1/2" Obračun po komadu | kom | 1,00 |
| 17 | Demontaža radijatora. Pozicija podrazumeva čelične panelne, livene, Al radijatore. Obračun po rebru | kom | 1,00 |
| 18 | Isporuka i montaža radijatorskog regulacionog ventila 1/2" | kom | 1,00 |
| 19 | Norma sat servisera u radu za definisane i nedefinisane pozicije. Obračun po n.č. | h | 1,00 |
| 20 | Norma sat servisera u transportu i čekanje. Obračun po n.č. | h | 1,00 |
| 21 | Snimanje kanalizacione instalacije kamerom i utvrđivanje mesta kvara na instalaciji sanitarnog čvora. Pozicija obuhvata pregled jednog voda potrošača do vertikale ili cca 6m cevi .Obračun pauš | pauš | 1,00 |
| 22 | Odgušenje woma vozilom, hitno pod otežanim vremenskim uslovima | h | 1,00 |
| 23 | Demontaža cevne mreže. Obračun po kilogramu | kg | 1,00 |
| 24 | Punjenje i pražnjenje instalacije radijatorskog grejanja preko 20 grejnih tela, maksimalno 100 | kompl | 1,00 |
| 25 | Isporika i montaža radijatora: Obračun po kW odate toplote (za temp. vode 90-70oC i temp prostora 20oC) |  |  |
|  | panelni | kom | 1,00 |
|  | liveni | kom | 1,00 |
|  | aluminijumski | kom | 1,00 |
| 26 | Montaža radijatora. Pozicija podrazumeva čelične panelne, livene, Al radijatore u kompletu sa materijalom za dihtovanje, spajanje i vešanje. Obračun po rebru | kom | 1,00 |
| 27 | Montaža cevne mreže komplet sa spojnim i zaptivnim materijalom, gasom i drugim sitnim materijalom Obračun po kilogram | kg | 1,00 |
| 28 | Miniziranje i farbanje cevne mreže Ø1/2" Obračun po m' | m1 | 1,00 |
| 29 | Miniziranje i farbanje cevne mreže Ø3/4" Obračun po m' | m1 | 1,00 |
| 30 | Miniziranje i farbanje cevne mreže Ø1" Obračun po m' | m1 | 1,00 |
| 31 | Miniziranje i farbanje cevne mreže Ø5/4" Obračun po m' | m1 | 1,00 |
| 32 | Miniziranje i farbanje cevne mreže Ø2" Obračun po m' | m1 | 1,00 |
| 33 | Isporuka i ugradnja kontaktnog cevnog termometra za centralno grejanje | kom | 1,00 |
| 34 | Isporuka i ugradnja manometra za instalaciju centralnog grejanja | kom | 1,00 |
| 35 | Isporuka i ugradnja sigurnosnog ventila 1/2" za centralno grejanje 3 bar | kom | 1,00 |
| XII | ELEKTRO RADOVI |  |  |
|  | Isporuka i montaža mernog razvodnog ormana el. energije ( MRO ) prema zahtevima nadležne ED ( na najbližem stubu (BB) ili u parapet ormanu od poliestera koji se postavljana javnoj površini puta ( na regulacionoj liniji placa ). Orman mora posedovati saglasnost EPS-a. U prostor za merne uređaje je ugrađena sledeća oprema: -Trofazno, dvotarifno ( jednotarifno ) brojilo aktivne električne energije, klase tačnosti 2, nominalni napon 3x400/231V, 50Hz, nazivna struja 10-40A, baždareno prema propisima u godini ugradnje ili prethodnoj godini ( odobreno od strane Saveznog zavoda za mere i dragocene metale - Beograd ) -elektromehanički ograničavač struje, magnetno-termički karakteristike „C“ ,1 polni ( 1p ), nominalni napon 400/231V, 50Hz, podešena struja 25A, prekidne moći Ik=10kA, ( komada 3 ) strujne stezaljke ( kleme ) U poziciju uračunati sav potreban a nespecificiran pribor. Obračun po kompletu | kompl | 1,00 |
|  | Isporuka i montaža KPK 3xNVO 125/x A prema zahtevima nadležne Elektrodistribucije Obračun po komadu | kom | 1,00 |
|  | Isporuka i polaganje kabla PP00-Y 3x2,5 mm2, u već pripremljene cevi sa povezivanjem na oba kraja i ispitivanjem veza. U poziciju uračunati sav potreban a nespecificiran pribor. Obračun po m1 | m1 | 1,00 |
|  | Isporuka i polaganje kabla PP00-Y 5x2,5 mm2, u već pripremljene cevi sa povezivanjem na oba kraja i ispitivanjem veza. U poziciju uračunati sav potreban a nespecificiran pribor. Obračun po m1 | m 1 | 1,00 |
|  | Isporuka i polaganje kabla PP00-Y 3x4 mm2, u već pripremljene cevi sa povezivanjem na oba kraja i ispitivanjem veza. U poziciju uračunati sav potreban a nespecificiran pribor. Obračun po m1 | m1 | 1,00 |
|  | Isporuka i polaganje kabla PP00-Y 5x4 mm2, u već pripremljene cevi sa povezivanjem na oba kraja i ispitivanjem veza. U poziciju uračunati sav potreban a nespecificiran pribor. Obračun po m1 | m1 | 1,00 |
|  | Isporuka i polaganje kabla PP00-Y 3x6 mm2, u već pripremljene cevi sa povezivanjem na oba kraja i ispitivanjem veza. U poziciju uračunati sav potreban a nespecificiran pribor. Obračun po m1 | m1 | 1,00 |
|  | Isporuka i polaganje kabla PP00-Y 5x6 mm2, u već pripremljene cevi sa povezivanjem na oba kraja i ispitivanjem veza. U poziciju uračunati sav potreban a nespecificiran pribor. Obračun po m1 | m1 | 1,00 |
|  | Isporuka i polaganje kabla PP00 4x10 mm2, u već pripremljene rovove, komplet sa GALL štitnicima i pozor trakom, komplet sa izradom završnica i povezivanjem na oba kraja.U poziciju uračunati sav potreban a nespecificiran pribor. | m1 | 1,00 |
|  | Isporuka i polaganje kabla PP00-A 4x16 mm2, u već pripremljene rovove, komplet sa GALL štitnicima i pozor trakom, komplet sa izradom završnica i povezivanjem na oba kraja.U poziciju uračunati sav potreban a nespecificiran pribor. pribor. Obračun po m1 | m1 | 1,00 |
|  | Isporuka i polaganje kabla PP41 4x25 mm2, u već pripremljene rovove, komplet sa GALL štitnicima i pozor trakom, komplet sa izradom završnica i povezivanjem na oba kraja.U poziciju uračunati sav potreban a nespecificiran pribor. | m1 | 1,00 |
|  | Isporuka i polaganje kabla PP00 4x25 mm2, u već pripremljene rovove, komplet sa GALL štitnicima i pozor trakom, komplet sa izradom završnica i povezivanjem na oba kraja.U poziciju uračunati sav potreban a nespecificiran pribo | m1 | 1,00 |
|  | Isporuka i polaganje kabla PP00 4x50 mm2, u već pripremljene rovove, komplet sa GALL štitnicima i pozor trakom, komplet sa izradom završnica i povezivanjem na oba kraja.U poziciju uračunati sav potreban a nespecificiran pribor. Obračun po m1 | m1 | 1,00 |
|  | Isporuka i polaganje kabla PP41 4x50 mm2, u već pripremljene rovove, komplet sa GALL štitnicima i pozor trakom, komplet sa izradom završnica i povezivanjem na oba kraja.U poziciju uračunati sav potreban a nespecificiran pribor. Obračun po m1 | m1 | 1,00 |
|  | Razni električarski radovi koji nisu obuhvaćeni predmerom, prema predhodnom odobrenju investitora. Obračun po času. | h | 1,00 |
|  | Demontaža svetiljki koje su predmet zamene ili koje su polomljenje i oštećene i odvoženje sa gradilišta | kom | 1,00 |
|  | Čišćenje i kompletiranje ispravnih svetiljki komplet sa demontažom i ponovnom montažom (sa pomeranjem) po potrebi | kom | 1,00 |
|  | Demontaža polomljenih prekidača, sortiranje i predaja korisniku ili odvoženje sa gradilišta | kom | 1,00 |
|  | Čišćenje ispravnih prekidača i priključnica, komplet sa demontažom i ponovnom montažom po potrebi. | kom | 1,00 |

IV USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČL. 75. I 76. ZAKONA I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA

- USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČL. 75. I 76. ZAKONA

  - Pravo na učešće u postupku predmetne javne nabavke ima ponuđač koji ispunjava obavezne uslove za učešće u postupku javne nabavke definisane čl. 75. Zakona, i to:

    - Da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar (čl. 75. st. 1. tač. 1) Zakona);

    - Da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare (čl. 75. st. 1. tač. 2) Zakona);

    - Da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji (čl. 75. st. 1. tač. 4) Zakona);

    - Ponuđač je dužan da pri sastavljanju ponude izričito navede da  je poštovao obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da nemaju zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude (čl. 75. st. 2. Zakona).

    - Da ima važeću dozvolu (licencu) nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke (čl. 75. st. 1. tač. 5) Zakona) ako je takva dozvola predviđena posebnim propisom.

- Ponuđač koji učestvuje u postupku predmetne javne nabavke, mora ispuniti dodatne uslove za učešće u postupku javne nabavke, definisane čl. 76. Zakona, i to:

- POSLOVNI PRIHOD (2016-2018): ostvaren poslovni prihod u iznosu min 5.000.000,00 din

Da ponuđač nije bio nelikvidan poslednjih godinu dana od dana objavljivanja javne nabavke

Dokaz: Izveštaj o bonitetu za javne nabavke  (BON-JN)

Potvrda NBS o broju dana likvidnosti

- REFERENCE (2016-2018): izvedeni isti ili slični radovi koji su predmet javne nabavke u iznosu min 5.000.000,00 dinara

Dokaz: overena potvrda Investitora + Ugovor + okončana situacija ili račun

- KADROVSKI KAPACITET:

Minimum

410 licenca odgovornog izvođača radova

- građevinski tehničar

3 KV vodoinstalatera

2 KV molera

1 KV stolar

1 KV bravar

DOKAZ: Za odgovornog Izvođača radova licenca sa potvrdom o važnosti licence + ugovor o radu i M obrazac, za KV radnike ugovor o radu + M obrazac

- TEHNIČKI KAPACITET:

Min 1 dostavno vozilo

Ostali neophodan alat za rad

Dokaz: za motorno vozilo: saobraćajna dozvola, polisa osiguranja, za ostali alat: popisna lista sa stanjem na dan 31. 12. 2018. godine

SREDSTVA OBEZBEĐENJA:

MENICA za ozbiljnost ponude na iznos 10% od ukupne vrednosti ponude bez pdv-a, sa meničnim ovlašćenjem, kartonom deponovanih potpisa, OP obrascem i dokazom o registraciji menice

- Po dobijanju posla:

- MENICA za dobro izvršenje posla na iznos 10% od ukupne vrednosti ponude bez pdv-a, sa meničnim ovlašćenjem, kartonom deponovanih potpisa, OP obrascem i dokazom o registraciji menice

- MENICA za garantni rok na iznos 5% od ukupne vrednosti ponude bez pdv-a, i rokom važenja min 2 godine od završetka posla, sa meničnim ovlašćenjem, kartonom deponovanih potpisa, OP obrascem i dokazom o registraciji menice

- Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, u skladu sa članom 80. Zakona, podizvođač mora da ispunjava obavezne uslove iz člana 75. Stav 1. Tač. 1) do 4) Zakona i uslov iz člana 75. Stav 1. Tačka 5) Zakona, za deo nabavke koji će ponuđač izvršiti preko podizvođača.

- Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, svaki ponuđač iz grupe ponuđača, mora da ispuni obavezne uslove iz člana 75. Stav 1. Tač.

- do 4) Zakona, a dodatne uslove ispunjavaju zajedno.

Uslov iz člana 75. Stav 1. Tač. 5) Zakona, dužan je da ispuni ponuđač iz grupe ponuđača kojem je povereno izvršenje dela nabavke za koji je neophodna ispunjenost tog uslova.

- UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST USLOVA

Ispunjenost obaveznih uslova za učešće u postupku predmetne javne nabavke, ponuđač dokazuje dostavljanjem sledećih dokaza:

- Uslov iz čl. 75. St. 1. Tač. 1) Zakona – Dokaz: Izvod iz registra Agencije za privredne registre, odnosno izvod iz registra nadležnog Privrednog suda:

- Uslov iz čl. 75. St. 1. Tač. 2) Zakona – Dokaz: Pravna lica: 1) Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje osnovnog suda na čijem području se nalazi sedište domaćeg pravnog lica, odnosno sedište predstavništva ili ogranka stranog pravnog lica, kojim se potvrđuje da pravno lice nije osuđivano za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare; 2) Izvod iz kaznene evidencije Posebnog odeljenja za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu, kojim se potvrđuje da pravno lice nije osuđivano za neko od krivičnih dela organizovanog kriminala; 3) Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadležne policijske uprave MUP-a, kojim se potvrđuje da zakonski zastupnik ponuđača nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare i neko od krivičnih dela organizovanog kriminala (zahtev se može podneti prema mestu rođenja ili prema mestu prebivališta zakonskog zastupnika). Ukoliko ponuđač ima više zakonskih zastupnika dužan je da dostavi dokaz za svakog od njih. Preduzetnici i fizička lica: Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadležne policijske uprave MUP-a, kojim se potvrđuje da nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare (zahtev se može podneti prema mestu rođenja ili prema mestu prebivališta).

Dokaz ne može biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda;

- Uslov iz čl. 75. St. 1. Tač. 4) Zakona – Dokaz: Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede da je izmirio dospele poreze i

doprinose i uverenje nadležne uprave lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda ili potvrdu Agencije za privatizaciju da se ponuđač nalazi u postupku privatizacije.

Dokaz ne može biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda;

- Uslov iz člana čl. 75. St. 2. – Dokaz: Potpisan o overen Obrazac izjave (Obrazac izjave, dat je u poglavlju XI). Izjava mora da bude potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača i overena pečatom.

- Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.

Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.

Ispunjenost obaveznih uslova ponuđač može da dokaže dostavljanjem izjave kojom ponuđač pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđuje da ispunjava uslove (čl. 77 st. 4 Zakona o javnim nabavkama).

Ako je ponuđač dostavio izjavu iz člana 77. stav 4. ovog zakona, naručilac pre donošenja odluke o dodeli ugovora može od ponuđača čija je ponuda ocenjena kao najpovoljnija zatražiti da dostavi kopiju zahtevanih dokaza o ispunjenosti uslova, a može i da zatraži na uvid original ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza.

Ispunjenost dodatnih uslova za učešće u postupku predmetne javne nabavke, ponuđač dokazuje dostavljanjem sledećih dokaza:

- POSLOVNI PRIHOD (2016-2018): ostvaren poslovni prihod u iznosu min 5.000.000,00 din

Da ponuđač nije bio nelikvidan poslednjih godinu dana od dana objavljivanja javne nabavke

Dokaz: Izveštaj o bonitetu za javne nabavke  (BON-JN)

Potvrda NBS o broju dana likvidnosti

- REFERENCE (2016-2018): izvedeni isti ili slični radovi koji su predmet javne nabavke u iznosu min 5.000.000,00 dinara

Dokaz: overena potvrda Investitora + Ugovor + okončana situacija ili račun

- KADROVSKI KAPACITET:

Minimum

410 licenca odgovornog izvođača radova

- građevinski tehničar

3 KV vodoinstalatera

2 KV molera

1 KV stolar

1 KV bravar

DOKAZ: Za odgovornog Izvođača radova licenca sa potvrdom o važnosti licence + ugovor o radu i M obrazac, za KV radnike ugovor o radu + M obrazac

- TEHNIČKI KAPACITET:

Min 1 dostavno vozilo

Ostali neophodan alat za rad

Dokaz: za motorno vozilo: saobraćajna dozvola, polisa osiguranja, za ostali alat: popisna lista sa stanjem na dan 31. 12. 2018. godine

SREDSTVA OBEZBEĐENJA:

MENICA za ozbiljnost ponude na iznos 10% od ukupne vrednosti ponude bez pdv-a, sa meničnim ovlašćenjem, kartonom deponovanih potpisa, OP obrascem i dokazom o registraciji menice

- Po dobijanju posla:

- MENICA za dobro izvršenje posla na iznos 10% od ukupne vrednosti ponude bez pdv-a, sa meničnim ovlašćenjem, kartonom deponovanih potpisa, OP obrascem i dokazom o registraciji menice

- MENICA za garantni rok na iznos 5% od ukupne vrednosti ponude bez pdv-a, i rokom važenja min 2 godine od završetka posla, sa meničnim ovlašćenjem, kartonom deponovanih potpisa, OP obrascem i dokazom o registraciji menice

Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača ponuđač je dužan da za svakog člana grupe dostavi navedene dokaze da ispunjava uslove iz člana 75. Stav 1. Tač. 1) do 4), a dokaz iz člana 75. stav 1. Tač. 5) Zakona, dužan je da dostavi ponuđač iz grupe ponuđača kojem je povereno izvršenje dela nabavke za koji je neophodna ispunjenost tog uslova.

Dodatne uslove grupa ponuđača ispunjava zajedno.

Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, ponuđač je dužan da za podizvođača dostavi dokaze da ispunjava uslove iz člana 75. Stav 1. Tač. 1) do 4) Zakona, a dokaz iz člana 75. Stav 1. Tač. 5) Zakona, za deo nabavke koji će ponuđač izvršiti preko podizvođača.

Navedene dokaze o ispunjenosti uslova ponuđač može dostaviti u vidu neoverenih kopija, a naručilac može pre donošenja odluke o dodeli ugovora da traži od ponuđača, čija je ponuda na osnovu izveštaja za javnu nabavku ocenjena kao najpovoljnija, da dostavi na uvid original ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza.

Ako ponuđač u ostavljenom, primerenom roku koji ne može biti kraći od pet dana, ne dostavi na uvid original ili overenu kopiju traženih dokaza, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

Ponuđači koji su registrovani u registru koji vodi Agencija za privredne registre ne moraju da dostave dokaz iz čl. 75. St. 1. Tač. 1) Izvod iz registra Agencije za privredne registre, koji je javno dostupan na internet stranici Agencije za privredne registre.

Naručilac neće odbiti ponudu kao neprihvatljivu, ukoliko ne sadrži dokaz određen konkursnom dokumentacijom, ako ponuđač navede u ponudi internet stranicu na kojoj su podaci koji su traženi u okviru uslova javno dostupni.

Ukoliko je dokaz o ispunjenosti uslova elektronski dokument, ponuđač dostavlja kopiju elektronskog dokumenta u pisanom obliku, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument, osim ukoliko podnosi elektronsku ponudu kada se dokaz dostavlja u izvornom elektronskom obliku.

Ako se u državi u kojoj ponuđač ima sedište ne izdaju traženi dokazi, ponuđač može, umesto dokaza, priložiti svoju pisanu izjavu, datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću overenu pred sudskim ili upravnim organom, javnim beležnikom ili drugim stvarno nadležnim organom te države.

Ako ponuđač ima sedište u drugoj državi, naručilac može da proveri da li su dokumenti kojima ponuđač dokazuje ispunjenost traženih uslova izdati od strane stvarno nadležnih organa te države.

Ponuđač je dužan da bez odlaganja pismeno obavesti naručioca o bilo kojoj promeni u vezi sa ispunjenošću uslova iz postupka javne nabavke, koja nastupi do donošenja odluke, odnosno zaključenja ugovora, odnosno tokom važenja ugovora o javnoj nabavci i da je dokumentuje na propisani način.

V UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU

  - PODACI O JEZIKU NA KOJEM PONUDA MORA DA BUDE SASTAVLJENA

Ponuđač podnosi ponudu na srpskom jeziku.

  - NAČIN NA KOJI PONUDA MORA DA BUDE SAČINJENA

Ponuđač ponudu podnosi neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.

Na poleđini koverte ili na kutiji navesti naziv i adresu ponuđača.

U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.

Ponudu dostaviti na adresu: Dom za decu ometenu u razvoju “Kolevka” Subotica 24000 – ul. Jaše Ignjatovića 6, sa naznakom: „ Ponuda za javnu nabavku dobara: Investiciono održavanje objekta, JNMV 03/19 -  NE  OTVARATI”.  Ponuda  se  smatra  blagovremenom  ukoliko  je primljena  od strane  naručioca  do 11.03.2019.  do 7.30 časova.

Naručilac će, po prijemu određene ponude, na koverti, odnosno kutiji u kojoj se ponuda nalazi, obeležiti vreme prijema i evidentirati broj i datum ponude prema redosledu prispeća. Ukoliko je ponuda dostavljena neposredno naručulac će ponuđaču predati potvrdu prijema ponude. U potvrdi o prijemu naručilac će navesti datum i sat prijema ponude.

Ponuda koju naručilac nije primio u roku određenom za podnošenje ponuda, odnosno koja je primljena po isteku dana i sata do kojeg se mogu ponude podnositi, smatraće se neblagovremenom.

Ponuda mora da sadrži:

- Tražene dokaze o ispunjenosti uslova

i popunjene:

- Obrazac ponude

- Predmet javne nabavke

- Strukturu cena

- Modele okvirnih sporazuma

- Izjavu o nezavisnoj ponudi

- Izjavu o poštovanju obaveza

  - PARTIJE:

Javna nabavka se ne sprovodi po partijama.

  - PONUDA SA VARIJANTAMA

Podnošenje ponude sa varijantama nije dozvoljeno.

5. NAČIN IZMENE, DOPUNE I OPOZIVA PONUDE

U roku za podnošenje ponude ponuđač može da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu na način koji je određen za podnošenje ponude.

Ponuđač  je  dužan  da  jasno  naznači  koji  deo  ponude  menja  odnosno  koja

dokumenta naknadno dostavlja.

Izmenu, dopunu ili opoziv ponude treba dostaviti na adresu: Dom za decu ometenu u razvoju “Kolevka” Subotica 24000 – ul. Jaše Ignjatovića 6 sa naznakom:

„Izmena ponude za javnu nabavku dobara: Investiciono održavanje objekta, JNMV 03/19 – NE OTVARATI“

Na poleđini koverte ili na kutiji navesti naziv i adresu ponuđača. U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.

Po isteku roka za podnošenje ponuda ponuđač ne može da povuče niti da menja svoju ponudu.

- UČESTVOVANJE U ZAJEDNIČKOJ PONUDI ILI KAO PODIZVOĐAČ

Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu.

Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti isto lice može učestvovati u više zajedničkih ponuda.

U Obrascu ponude (poglavlje VI), ponuđač navodi na koji način podnosi ponudu, odnosno da li podnosi ponudu samostalno, ili kao zajedničku ponudu, ili podnosi ponudu sa podizvođačem.

- PONUDA SA PODIZVOĐAČEM

Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem dužan je da u Obrascu ponude (poglavlje VI) navede da ponudu podnosi sa podizvođačem, procenat ukupne vrednosti nabavke koji će poveriti podizvođaču, a koji ne može biti veći od 50%, kao i deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvođača.

Ponuđač u Obrascu ponude navodi naziv i sedište podizvođača, ukoliko će delimično izvršenje nabavke poveriti podizvođaču.

Ukoliko ugovor o javnoj nabavci bude zaključen između naručioca i ponuđača koji podnosi ponudu sa podizvođačem, taj podizvođač će biti naveden i u ugovoru o javnoj nabavci.

Ponuđač je dužan da za podizvođače dostavi dokaze o ispunjenosti uslova koji su navedeni u poglavlju IV konkursne dokumentacije, u skladu sa Uputstvom kako se dokazuje ispunjenost uslova.

Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje obaveza iz postupka javne nabavke, odnosno izvršenje ugovornih obaveza, bez obzira na broj podizvođača.

Ponuđač je dužan da naručiocu, na njegov zahtev, omogući pristup kod podizvođača, radi utvrđivanja ispunjenosti traženih uslova.

- ZAJEDNIČKA PONUDA

Ponudu može podneti grupa ponuđača.

Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, sastavni deo zajedničke ponude mora biti sporazum kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke, a koji obavezno sadrži podatke iz člana

- st. 4. Tač. 1) do 6) Zakona i to podatke o:

  - članu grupe koji će biti nosilac posla, odnosno koji će podneti ponudu

    - koji će zastupati grupu ponuđača pred naručiocem,

  - ponuđaču koji će u ime grupe ponuđača potpisati ugovor,

  - ponuđaču koji će u ime grupe ponuđača dati sredstvo obezbeđenja,

  - ponuđaču koji će izdati račun,

  - računu na koji će biti izvršeno plaćanje,

  - obavezama svakog od ponuđača iz grupe ponuđača za izvršenje ugovora.

Grupa ponuđača je dužna da dostavi sve dokaze o ispunjenosti uslova koji su navedeni u poglavlju V konkursne dokumentacije, u skladu sa Uputstvom kako se dokazuje ispunjenost uslova.

Ponuđači iz grupe ponuđača odgovaraju neograničeno solidarno prema naručiocu.

Zadruga može podneti ponudu samostalno, u svoje ime, a za račun zadrugara ili zajedničku ponudu u ime zadrugara.

Ako zadruga podnosi ponudu u svoje ime za obaveze iz postupka javne nabavke i ugovora o javnoj nabavci odgovara zadruga i zadrugari u skladu sa zakonom. Ako zadruga podnosi zajedničku ponudu u ime zadrugara za obaveze iz postupka javne nabavke i ugovora o javnoj nabavci neograničeno solidarno odgovaraju zadrugari.

- NAČIN I USLOVI PLAĆANJA, GARANTNI ROK, KAO I DRUGE OKOLNOSTI OD KOJIH ZAVISI PRIHVATLJIVOST PONUDE

9.1. Zahtevi u pogledu načina, roka i uslova plaćanja.

Rok plaćanja je 45 dana od dana primanja računa, koji ispostavlja ponuđač, a kojim je potvrđena isporuka dobara. Plaćanje se vrši uplatom na račun ponuđača. Ponuđaču nije dozvoljeno da zahteva avans.

9.2. Zahtevi u pogledu garantnog roka (rok za reklamaciju)

Garancija za isporučena dobra: ne može biti kraća od 30 dana nakon isporuke.

9.3.  Zahtev  u  pogledu  roka

Rok za isporuku dobara ne može biti duži od 3 dana, a na osnovu zaključenog okvirnog sporazuma.

Mesto isporuke: Dom “Kolevka” Subotica 24000 – ul. Jaše Ignjatovića 6 – franko magacin.

  - Zahtev u pogledu roka važenja ponude

Rok važenja ponude ne može biti kraći od 30 dana od dana otvaranja ponuda.

U slučaju isteka roka važenja ponude, naručilac je dužan da u pisanom obliku zatraži od ponuđača produženje roka važenja ponude.

Ponuđač koji prihvati zahtev za produženje roka važenja ponude na može menjati ponudu.

- VALUTA I NAČIN NA KOJI MORA DA BUDE NAVEDENA I IZRAŽENA CENA U PONUDI

Cena mora biti iskazana u dinarima, sa i bez poreza na dodatu vrednost, sa uračunatim svim troškovima koje ponuđač ima u realizaciji predmetne javne nabavke, s tim da će se za ocenu ponude uzimati u obzir cena bez poreza na dodatu vrednost.

U cenu je uračunata roba sa isporukom – franko magacin Doma za decu ometenu u razvoju “Kolevka” Subotica 24000 – ul. Jaše Ignjatovića 6.

Promena cena može se vršti pod uslovima i na način preciziran odredbama okvirnog sporazuma.

Ako je u ponudi iskazana neuobičajeno niska cena, naručilac će postupiti u skladu sa članom 92. Zakona.

Ako ponuđena cena uključuje uvoznu carinu i druge dažbine, ponuđač je dužan da taj deo odvojeno iskaže u dinarima.

11. PODACI O VRSTI, SADRŽINI, NAČINU PODNOŠENJA, VISINI I ROKOVIMA OBEZBEĐENJA ISPUNJENJA OBAVEZA PONUĐAČA

Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi:

- Sredstvo finansijskog obezbeđenja za ozbiljnost ponude i to blanko sopstvenu menicu, koja mora biti evidentirana u Registru menica i ovlašćenja Narodne banke Srbije. Menica mora biti overena pečatom i potpisana od strane lica ovlašćenog za zastupanje, a uz istu mora biti dostavljeno popunjeno i overeno menično ovlašćenje – pismo, sa naznačenim iznosom od 10% od ukupne vrednosti ponude bez PDV-a. Uz menicu mora biti dostavljena kopija kartona deponovanih potpisa koji je izdat od strane poslovne banke koju ponuđač navodi u meničnom ovlašćenju – pismu. Rok važenja menice je 30 dana od dana otvaranja ponuda.

Naručilac će unovčiti menicu datu uz ponudu ukoliko: ponuđač nakon isteka roka za podnošenje ponuda povuče, opozove ili izmeni svoju ponudu; ponuđač kome je dodeljen ugovor blagovremeno ne potpiše ugovor o javnoj nabavci; ponuđač kome je dodeljen ugovor ne podnese sredstvo obezbeđenja za dobro izvršenje posla u skladu sa zahtevima iz konkursne dokumentacije.

Naručilac će vratiti menice ponuđačima sa kojima nije zaključen ugovor, odmah po zaključenju ugovora sa izabranim ponuđačem. Ukoliko ponuđač ne dostavi menicu ponuda će biti odbijena kao neprihvatljiva. Sve odredbe koje se odnose na ugovor primenjuju se i na okvirni sporazum.

IZABRANI PONUĐAČ će prilikom zaključenja ugovora dostaviti naručiocu menicu u visini i na način predviđen u okvirnom sporazumu/ ugovoru, a sa rokom važenja od najmanje jedne godine od dana zaključenja ugovora.

- ZAŠTITA POVERLJIVOSTI PODATAKA KOJE NARUČILAC STAVLJA PONUĐAČIMA NA RASPOLAGANJE, UKLJUČUJUĆI I NJIHOVE PODIZVOĐAČE

Predmetna nabavka ne sadrži poverljive informacije koje naručilac stavlja na raspolaganje.

- DODATNE INFORMACIJE ILI POJAŠNJENJA U VEZI SA PRIPREMANJEM PONUDE

Zainteresovano lice može, u pisanom obliku putem pošte na adresu naručioca: Dom za decu ometenu u razvoju “Kolevka” Subotica 24000 – ul. Jaše Ignjatovića 6, elektronske pošte na e-mail: pravnik@domkolevka.rs ili faks: 024/552-560 tražiti od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, najkasnije 5 dana pre isteka roka za podnošenje ponude.

Naručilac će zainteresovanom licu u roku od 3 (tri) dana od dana prijema zahteva za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije, odgovor dostaviti u pisanom obliku i istovremeno će tu informaciju objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici.

Dodatne informacije ili pojašnjenja upućuju se sa napomenom „Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije, JNMV br.03/19.

Ako naručilac izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju 8 ili manje dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, dužan je da produži rok za podnošenje ponuda i objavi obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda.

Po isteku roka predviđenog za podnošenje ponuda naručilac ne može da menja niti da dopunjuje konkursnu dokumentaciju.

Traženje dodatnih informacija ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude telefonom nije dozvoljeno.

Komunikacija u postupku javne nabavke vrši se isključivo na način određen članom 20. Zakona.

- DODATNA OBJAŠNJENJA OD PONUĐAČA POSLE OTVARANJA PONUDA I KONTROLA KOD PONUĐAČA ODNOSNO NJEGOVOG PODIZVOĐAČA

Posle otvaranja ponuda naručilac može prilikom stručne ocene ponuda da u pisanom obliku zahteva od ponuđača dodatna objašnjenja koja će mu pomoći pri pregledu, vrednovanju i upoređivanju ponuda, a može da vrši kontrolu (uvid) kod ponuđača, odnosno njegovog podizvođača (član 93. Zakona).

Ukoliko naručilac oceni da su potrebna dodatna objašnjenja ili je potrebno izvršiti kontrolu (uvid) kod ponuđača, odnosno njegovog podizvođača, naručilac će ponuđaču ostaviti primereni rok da postupi po pozivu naručioca, odnosno da omogući naručiocu kontrolu (uvid) kod ponuđača, kao i kod njegovog podizvođača.

Naručilac može uz saglasnost ponuđača da izvrši ispravke računskih grešaka uočenih prilikom razmatranja ponude po okončanom postupku otvaranja.

U slučaju razlike između jedinične i ukupne cene, merodavna je jedinična cena.

Ako se ponuđač ne saglasi sa ispravkom računskih grešaka, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

15. DODATNO OBEZBEĐENJE ISPUNJENJA UGOVORNIH OBAVEZA PONUĐAČA KOJI SE NALAZE NA SPISKU NEGATIVNIH REFERENCI

Ponuđač koji se nalazi na spisku negativnih referenci koji vodi Uprava za javne nabavke, u skladu sa članom 83. Zakona, a koji ima negativnu referencu za predmet nabavke koji nije istovrstan predmetu ove javne nabavke, a ukoliko takvom ponuđaču bude dodeljen ugovor, dužan je da u trenutku zaključenja ugovora preda naručiocu bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla, koja će biti sa klauzulama: bezuslovna i plativa na prvi poziv. Bankarska garancija za dobro izvršenje posla izdaje se u visini od 15% od ukupne vrednosti ugovora bez PDV-a, sa rokom važnosti koji je 30 (trideset) dana duži od isteka roka za konačno izvršenje posla. Ako se za vreme trajanja ugovora promene rokovi za izvršenje ugovorne obaveze, važnost bankarske garancije za dobro izvršenje posla mora da se produži.

16. VRSTA KRITERIJUMA ZA DODELU UGOVORA, ELEMENTI KRITERIJUMA NA OSNOVU KOJIH SE DODELJUJE UGOVOR I METODOLOGIJA ZA DODELU PONDERA ZA SVAKI ELEMENT KRITERIJUMA

Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti primenom kriterijuma „Najniža

ponuđena cena“.

17. ELEMENTI KRITERIJUMA NA OSNOVU KOJIH ĆE NARUČILAC IZVRŠITI DODELU UGOVORA U SITUACIJI KADA POSTOJE DVE ILI VIŠE PONUDA SA JEDNAKIM BROJEM PONDERA ILI ISTOM PONUĐENOM CENOM

Ukoliko dve ili više ponuda imaju istu najnižu ponuđenu cenu, kao najpovoljnija biće izabrana ponuda onog ponuđača koji je ponudio duži garantni rok (rok za reklamaciju). U slučaju istog ponuđenog garantnog roka, kao najpovoljnija biće izabrana ponuda onog ponuđača koji je ponudio kraći rok isporuke.

18. POŠTOVANJE OBAVEZA KOJE PROIZILAZE IZ VAŽEĆIH PROPISA

Ponuđač je dužan da u okviru svoje ponude dostavi izjavu datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da je poštovao sve obaveze koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da garantuje da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti. (Obrazac izjave, dat je u poglavlju XII konkursne dokumentacije).

19. KORIŠĆENJE PATENTA I ODGOVORNOST ZA POVREDU ZAŠTIĆENIH PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE TREĆIH LICA

Naknadu za korišćenje patenata, kao i odgovornost za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica snosi ponuđač.

20. NAČIN I ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA PONUĐAČA

Zahtev za zaštitu prava može da podnese ponuđač, odnosno svako zainteresovano lice, ili poslovno udruženje u njihovo ime.

Zahtev za zaštitu prava podnosi se Republičkoj komisiji, a predaje naručiocu. Primerak zahteva za zaštitu prava podnosilac istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji. Zahtev za zaštitu prava se dostavlja neposredno, elektronskom poštom na pravnik@domkolevka.rs  ili preporučenom pošiljkom sa povratnicom. Zahtev za zaštitu prava se može podneti u toku celog postupka javne nabavke, protiv svake radnje naručioca, osim ukoliko Zakonom nije drugačije određeno. O podnetom zahtevu za zaštitu prava naručilac obaveštava sve učesnike u postupku javne nabavke, odnosno objavljuje obaveštenje o podnetom zahtevu na Portalu javnih nabavki, najkasnije u roku od 2 dana od dana prijema zahteva.

Ukoliko se zahtevom za zaštitu prava osporava vrsta postupka, sadržina poziva za podnošenje ponuda ili konkursne dokumentacije, zahtev će se smatrati blagovremenim ukoliko je primljen od strane naručioca najkasnije 3 dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, bez obzira na način dostavljanja. U tom slučaju podnošenja zahteva za zaštitu prava dolazi do zastoja roka za podnošenje ponuda.

Posle donošenja odluke o dodeli okvirnog sporazuma iz čl. 108. Zakona ili odluke o obustavi postupka javne nabavke iz čl. 109. Zakona, rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava je 5 dana od dana prijema odluke.

Zahtevom za zaštitu prava ne mogu se osporavati radnje naručioca preduzete u postupku javne nabavke ako su podnosiocu zahteva bili ili mogli biti poznati razlozi za njegovo podnošenje pre isteka roka za podnošenje ponuda, a podnosilac zahteva ga nije podneo pre isteka tog roka.

Ako je u istom postupku javne nabavke ponovo podnet zahtev za zaštitu prava od strane istog podnosioca zahteva, u tom zahtevu se ne mogu osporavati radnje naručioca za koje je podnosilac zahteva znao ili mogao znati prilikom podnošenja prethodnog zahteva.

Podnosilac zahteva je dužan da na račun budžeta Republike Srbije uplati taksu u iznosu od 60.000,00 dinara ukoliko osporava određenu radnju naručioca pre otvaranja ponuda na broj žiro računa: 840-742221843-57, šifra plaćanja: 153, poziv na broj 97 50-016, svrha uplate: Republička administrativna taksa sa naznakom javne nabavke na koju se odnosi (broj ili druga oznaka konkretne javne nabavke), korisnik: budžet Republike Srbije.

Ukoliko podnosilac zahteva osporava odluku o dodeli ugovora taksa iznosi 60.000,00 dinara u jnmv.

Ukoliko podnosilac zahteva osporava odluku o obustavi postupka javne nabavke ili radnju naručioca od momenta otvaranja ponuda do donošenja odluke o dodeli ugovora ili obustavi postupka, taksa iznosi 60.000 dinara u postupku jnmv.

Dokaz o uplati bilo koje napred navedene takse je isključivo originalna potvrda banke o prenosu sredstava na napred navedeni račun i sa naznakom javne nabavke na koju se odnosi.

Postupak zaštite prava ponuđača regulisan je odredbama čl. 138. - 167. Zakona.

21. ROK U KOJEM ĆE OKVIRNI SPORAZUM BITI ZAKLJUČEN

Okvirni sporazum o javnoj nabavci će biti zaključen sa ponuđačem kojem je dodeljen u roku od 8 dana od dana proteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava iz člana 149. Zakona.

U slučaju da je podneta samo jedna ponuda naručilac može zaključiti okvirni sporazum pre isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava, u skladu sa članom 112. Stav 2. Tačka 5) Zakona.

VI OBRAZAC PONUDE

Ponuda br:_______________________ od _________________za javnu nabavku: Investiciono održavanje objekta, JNMV br. 03/19.

Investiciono održavanje objekta:

1)OPŠTI PODACI O PONUĐAČU

Naziv ponuđača:

Adresa ponuđača:

Matični broj ponuđača:

Poreski identifikacioni broj ponuđača (PIB):

Ime osobe za kontakt:

Elektronska adresa ponuđača (e-mail):

Telefon:

Telefaks:

Broj računa ponuđača i naziv banke:

Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora

- PONUDU PODNOSI:

A) SAMOSTALNO

B) SA PODIZVOĐAČEM

V) KAO ZAJEDNIČKU PONUDU

Napomena: zaokružiti način podnošenja ponude i upisati podatke o podizvođaču, ukoliko se ponuda podnosi sa podizvođačem, odnosno podatke o svim učesnicima zajedničke ponude, ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača

  - PODACI O PODIZVOĐAČU

- Naziv podizvođača:

Adresa:

Matični broj:

Poreski identifikacioni broj:

Ime osobe za kontakt:

Procenat ukupne vrednosti nabavke koji će izvršiti podizvođač:

Deo predmeta nabavke koji će izvršiti podizvođač:

- Naziv podizvođača:

Adresa:

Matični broj:

Poreski identifikacioni broj:

Ime osobe za kontakt:

Procenat ukupne vrednosti nabavke koji će izvršiti podizvođač:

Deo predmeta nabavke koji će izvršiti podizvođač:

Napomena:

Tabelu „Podaci o podizvođaču“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose ponudu sa podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podizvođača od mesta predviđenih u tabeli, potrebno je da se navedeni obrazac kopira u dovoljnom broju primeraka, da se popuni i dostavi za svakog podizvođača.

  - PODACI O UČESNIKU U ZAJEDNIČKOJ PONUDI

- Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi:

Adresa:

Matični broj:

Poreski identifikacioni broj:

Ime osobe za kontakt:

- Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi:

Adresa:

Matični broj:

Poreski identifikacioni broj:

Ime osobe za kontakt:

- Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi:

Adresa:

Matični broj:

Poreski identifikacioni broj:

Ime osobe za kontakt:

Napomena:

Tabelu „Podaci o učesniku u zajedničkoj ponudi“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu, a ukoliko ima veći broj učesnika u zajedničkoj ponudi od mesta predviđenih u tabeli, potrebno je da se navedeni obrazac kopira u dovoljnom broju primeraka, da se popuni i dostavi za svakog ponuđača koji je učesnik u zajedničkoj ponudi.

VII MODEL OKVIRNOG SPORAZUMA

Model okvirnog sporazuma  za:

Investiciono održavanje objekta

JNMV br. 03/19.

UGOVARAČI:

Dom za decu ometenu u razvoju “Kolevka” Subotica, ul. Jaše Ignjatovića 6, PIB 100958662, koga zastupa direktor Nenad Kozomora, dipl.pravnik (u daljem tekstu Naručilac )

i

_____________________________________________________ (naziv ponuđača), iz ________________________ , _________________________________________ (adresa ponuđača), PIB: ____________, matični broj: ____________________ koga zastupa ___________________________________ (u daljem tekstu Ponuđač).

PREDMET OKVIRNOG SPORAZUMA:

Član 1.

Predmet okvirnog sporazuma za javnu nabavku br. 03/19 : Investiciono održavanje objekta, prema ponudi br. ____________od ____________ god i specifikaciji iz poglavlja III konkursne dokumentacije predmetne javne nabavke, a koje su sastavni deo ovoga okvirnog sporazuma.

Član 2.

Izvođač se obavezuje da za Investitora blagovremeno i kvalitetno izvrši radove iz člana 1. ovog ugovora u svemu prema pravilima struke (ex lege artis).

Dodatni i naknadni radovi nisu predmet ovoga ugovora i investitor ih neće preuzeti niti nadoknaditi izvođaču.

CENA UGOVORA:

Član 3.

Ukupno ugovorena vrednost za predmet iz člana 1. ovog Okvirnog sporazuma iznosi do ___________ dinara bez obračunatog PDV-a za godinu dana, odnosno ________________ dinara bez obračunatog PDV-a za dve godine.

Ukupno ugovorena vrednost sa PDV-om iznosi do _____________ dinara za godinu dana, odnosno ______________ dinara za dve godine.

Jedinične cene za radove koje su predmet ovoga okvirnog sporazuma su iskazane u Obrascu strukture cene.

U cenu izvođenja uključena je cena materijala. Materijal za rad obezbeđuje izvođač u skladu sa potrebama zadatka i datom specifikacijom po standardnom kvalitetu prema pravilima struke, imajući u vidu odredbe Zakona o obligacionim odnosima i Posebnih uzansi o građenju.

UGOVORENI ROK:

Član 4.

Rok za izvršenje radova iz člana 1. ugovora je: najduže 30 dana od dana zaključenja ugovora.

NAČIN PLAĆANJA:

Član 5.

Ugovorenu vrednost iz člana 3. ovog ugovora Investitor će platiti na tekući račun Izvođača do 45 dana nakon prijema fakture. Broj tekućeg računa: ______________________________________________.

GARANTNI ROKOVI:

Član 6.

Izvođač daje garanciju na kvalitet radova, u trajanju od  2 godine a materijala prema garanciji proizvođača ugrađenog materijala, obe garancije od dana završetka radova.

Izvođač se obavezuje da svaku primedbu investitora učinjenu pisanim putem tokom trajanja garantnog roka otkloni bez naknade u najkraćem vremenskom roku, odnosno odmah.

Ukoliko izvođač ne otkloni kvarove i nedostatke reklamirane u toku trajanja garantnog roka, prihvata da investitor to učini sam, ali na trošak izvođača, a bez posebnog obaveštenja.

OBAVEZE IZVOĐAČA:

Član 7.

Izvođač se obavezuje na sprovođenje mera bezbednosti i posebnih uslova rada koje treba da ispuni, u skladu sa smernicama dobijenim od Investitora.

Izvođač će gradilište obezbediti i održavati uredno tokom celog vremena trajanja radova.

Izvođač se obavezuje da će na gradilištu primeniti sve potrebne HTZ mere u cilju izbegavanja povrede radnika i u vezi ove materije u celosti preuzima odgovornost.

Član 8.

Demolirani materijal i otpad nastao prilikom izvođenja svih radova obuhvaćenih specifikacijom konkursne dokumentacije predmetne javne nabavke (šut, otpaci drveta, građe, iskopana zemlja i slično), izvođač će o svom trošku ukloniti sa teritorije Investitora, poštujući pozitivne propise Republike Srbije o zaštiti životne sredine i uklanjanju otpada.

PRAVA I OBAVEZE INVESTITORA

Član 09.

Pristup na gradilište je investitor obavezan da obezbedi izvođaču svakog dana u periodu 07.00 č - 16.00 č, u slučaju potrebe i duže.

Član 10.

Investitor ima pravo da imenuje nadzorni organ koji će pratiti kvalitet, kvantitet i dinamiku izvedenih radova.

UGOVORNA KAZNA:

Član 11.

U slučaju neispunjenja ugovornih obaveza iz ovog ugovora krivicom Izvođača, Investitor stiče pravo na ugovornu kaznu.

ZAVRŠNE ODREDBE:

Član 13.

Nakon zaključivanja ugovora Izvođač ne može da stavlja naknadne primedbe zbog propusta nastalih prilikom sastavljanja ponude ili loše ocene i procene izvesnih činilaca, koje je valjalo imati u vidu pre ili kod sastavljanja ponude.

Član 14.

Sva eventualna sporna pitanja u tumačenju i primeni ovog ugovora i njegovih sastavnih delova rešavaće ovlašćeni predstavnik ugovornih strana sporazumno, u skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima i drugim važećim propisima.

Ukoliko se sporazum ne može postići, nastali spor će rešavati stvarno nadležni Sud u Subotici.

Član 15.

Ukoliko dođe do jednostranog odustajanja od ugovora ili pojedinih obaveza, Investitor ima pravo na raskid ugovora i naknadu prouzrokovane štete.

Član 16.

Koordinaciju ugovorenih radova, kontrole kvaliteta i kvantiteta izvršenih radova po ovom ugovoru, Investitor će vršiti putem zaduženih lica.

Član 17.

Ovaj ugovor stupa na snagu kada ga potpišu ovlašćeni predstavnici Investitora i Izvođača.

Član 18.

Ovaj ugovor je sačinjen u 4 ( četiri ) istovetna primerka od kojih Investitor za svoje potrebe zadržava 3 ( tri ) primerka, a Izvođač 1 ( jedan ) primerak.

Za ponuđača                                                                              Za naručioca

VIII OBRAZAC STRUKTURE CENE SA UPUTSTVOM KAKO DA SE POPUNI

Investiciono održavanje objekta – godišnje potrebe

| RB | Predmet JNMV | Jedinica mere | Količina | Jedinična cena bez PDV-a | Jedinična cena sa pdv-om | Ukupna cena bez PDV-a | Ukupna cena sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupno bez PDV-a PDV 20% Ukupno sa PDV-om |  |

NAPOMENA: PONUĐAČ MOŽE DA MANIPULIŠE SA OBRASCEM  STRUKTURE CENE I U OBAVEZI JE DA GA POPUNI PREMA TRAŽENIM PODACIMA I OPISIMA POZICIJA KOJE SE NALAZE NA STRANAMA 4- 20

Uputstvo za popunjavanje obrasca strukture cene:

Ponuđač treba da popuni obrazac strukture cene na sledeći način:

- u koloni 3. Upisati koliko iznosi jedinična cena bez PDV-a, za svaki traženi predmet javne nabavke;

- u koloni 4. Upisati koliko iznosi jedinična cena sa PDV-om, za svaki traženi predmet javne nabavke;

- u koloni 5. Upisati ukupna cena bez PDV-a za svaki traženi predmet javne nabavke i to tako što će pomnožiti jediničnu cenu bez PDV-a (navedenu u koloni 3.) sa traženim količinama (koje su navedene u koloni 2.); Na kraju upisati ukupnu cenu predmeta nabavke bez PDV-a.

- u koloni 6. Upisati koliko iznosi ukupna cena sa PDV-om za svaki traženi predmet javne nabavke i to tako što će pomnožiti jediničnu cenu sa PDV-om (navedenu u koloni 4.) sa traženim količinama (koje su navedene u koloni 2.); Na kraju upisati ukupnu cenu predmeta nabavke sa PDV-om.

Datum:	M.P.	Potpis ponuđača

| Ukupna cena bez PDV-a na godišnjem nivou |  |
| --- | --- |
| Ukupna cena sa PDV-om na godišnjem nivou |  |
| Rok i način plaćanja | 45 dana od dana prijema računa za na tekući račun |
| Rok važenja ponude | __________________dana ( min. 30 dana ) |
| Rok | ____________prema konkretnom ugovoru |
| Garantni period | prema konkretnom ugovoru |
| Mesto | Sedište naručioca |

IX OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE

- skladu  sa  članom  88.  stav  1.  Zakona,  ponuđač  ____________________

[navesti naziv ponuđača], dostavlja ukupan iznos i strukturu troškova pripremanja ponude, kako sledi u tabeli:

| VRSTA TROŠKA | IZNOS TROŠKA U RSD |
| --- | --- |

UKUPAN IZNOS TROŠKOVA PRIPREMANJA PONUDE

Troškove pripreme i podnošenja ponude snosi isključivo ponuđač i ne može tražiti od naručioca naknadu troškova.

Ako je postupak javne nabavke obustavljen iz razloga koji su na strani naručioca, naručilac je dužan da ponuđaču nadoknadi troškove izrade uzorka ili modela, ako su izrađeni u skladu sa tehničkim specifikacijama naručioca i troškove pribavljanja sredstva obezbeđenja, pod uslovom da je ponuđač tražio naknadu tih troškova u svojoj ponudi.

Napomena: dostavljanje ovog obrasca nije obavezno.

Datum:	M.P.	Potpis ponuđača

X OBRAZAC IZJAVE O NEZAVISNOJ PONUDI

U skladu sa članom 26. Zakona, ________________________________________,

(Naziv ponuđača)

daje:

IZJAVU

O NEZAVISNOJ PONUDI

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujem da sam ponudu u postupku javne nabavke........................[navesti predmet javne nabavke, br

............. [navesti redni broj javne nabavke], podneo nezavisno, bez dogovora sa drugim ponuđačima ili zainteresovanim licima.

Datum:	M.P.	Potpis ponuđača

Napomena: u slučaju postojanja osnovane sumnje u istinitost izjave o nezavisnoj ponudi, naručulac će odmah obavestiti organizaciju nadležnu za zaštitu konkurencije. Organizacija nadležna za zaštitu konkurencije, može ponuđaču, odnosno zainteresovanom licu izreći meru zabrane učešća u postupku javne nabavke ako utvrdi da je ponuđač, odnosno zainteresovano lice povredilo konkurenciju u postupku javne nabavke u smislu zakona kojim se uređuje zaštita konkurencije. Mera zabrane učešća u postupku javne nabavke može trajati do dve godine. Povreda konkurencije predstavlja negativnu referencu, u smislu člana 82. stav 1. tačka 2. Zakona.

Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.

XI OBRAZAC IZJAVE O POŠTOVANJU OBAVEZA IZ ČL. 75. ST. 2. ZAKONA

U vezi člana 75. stav 2. Zakona o javnim nabavkama, kao zastupnik ponuđača dajem sledeću

|  | IZJAVU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ponuđač | ................................[navesti | naziv ponuđača] u | postupku | javne |
| nabavke........................... | [ navesti | predmet | javne | nabavke] | br. |
| ...................... | [navesti redni broj javne nabavke], poštovao je obaveze koje |

proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine i da mu u trenutku podnošenja ponude nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti.

Datum	Ponuđač

________________	M.P.	__________________

Napomena: Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.